启东市政府分散采购询价公告

启东市人民检察院根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市人民检察院食堂改造设备采购与安装项目进行询价采购（详细内容见下表）。

一、本招标项目货物采购明细:

| 编号 | 名称 | 尺寸及推荐品牌 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 副食品仓库 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 四层花格货架 | 1200*500*1550 厂制品 | 2 | 台 | 整体采用8个镍SUS304优质不锈钢板，立柱采用38mm×38mm×1.5mm不锈钢方管制作；层板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤，每层下加装加强筋100mm×40mm,并与层板点焊牢固；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 2 | 食品仓库 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 米面架 | 1200*500*300 厂制品 | 2 | 台 | 采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用25*38*实厚=1.2mm锈钢方管 |  |
| 2.2 | 四层花格货架 | 1200*500*1550 厂制品 | 1 | 台 | 整体采用8个镍SUS304优质不锈钢板，立柱采用38mm×38mm×1.5mm不锈钢方管制作；层板采用1.2mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤，每层下加装加强筋100mm×40mm,并与层板点焊牢固；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 2.3 | 四门双温冷冻冷藏柜 |  |  |  | 原有 |  |
| 3 | 厨房间 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 厂制品 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板，台面实厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板实厚δ=1.5mm厚，强筋加固，且铸钉处理，周边折边方便清洁防止滑伤，重力腿采用Φ38 实厚δ=1.2mm不锈钢圆管可调节子弹脚。 |  |
| 3.2 | 双通工作台 | 1800*800*800 厂制品 | 2 | 台 | 原有 |  |
| 3.3 | 三星水槽 | 1800*760*800 厂制品 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，冷热水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 3.4 | 工作台连壹下层板(带背) | 1000*760*800 厂制品 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板，台面厚δ=1.2mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板厚δ=1.2mm厚，强筋加固，且铸钉处理，周边折边方便清洁防止滑伤，重力腿采用Φ38 厚δ=1.2mm不锈钢圆管可调节子弹脚. |  |
| 3.5 | 全自动蒸饭车 | 10盘 厂制品 | 1 | 台 | 原有 |  |
| 3.6 | 炉台柜 | 400*1150*800 厂制品 | 2 | 台 | 面板为柳胺，厚度 60mm，下设横档，支架用L4*4*实厚δ=1.2mm 不锈钢，框架选用38*25*厚δ=1.2mm方管，横档为25*25*厚δ=1.2mm矩形管。 |  |
| 3.7 | 燃气双头双尾炒炉 | 2000*1000*800/350厂制品 | 1 | 台 | 台面选用SUS304厚δ=1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机250瓦。 |  |
| 3.8 | 不锈钢排烟罩 | 5800*1300*500 厂制品 | 5.8 | 米 | 材料：SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理；罩体厚δ=1.2mm，含防潮照明灯 |  |
| 3.9 | 不锈钢集烟管 | 5800*4500*4500 厂制品 | 5.8 | 米 | 采用SUS304不锈钢板材，板厚1.0mm，高强度密封连接 |  |
| 3.10 | 不锈钢嵌入式双眼液化灶 | 1200*1000*800/350厂制品 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板， 实厚δ=1.2mm |  |
| 3.11 | 油烟净化消防风机 | 32000风量 德粤、保丽洁、科蓝 | 1 | 台 | 采用低温等离子与UV紫外线光解组合式结构设计，外型美观，风阻小，无噪音。等离子油烟净化段除烟率达到95%，UV光解除味段除味效果达到85%，运行成本低，耗电功率小，维护方便，使用寿命长。 |  |
| 3.12 | 单眼水池 | 750*750*800 厂制品 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.5mm，水深350mm，水槽厚δ=1.5mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，冷热水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 |  |
| 3.13 | 双层平板工作台 | 1500*750*800 厂制品 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板，台面实厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板实厚δ=1.5mm厚，强筋加固，且铸钉处理，周边折边方便清洁防止滑伤，重力腿采用Φ38 实厚δ=1.2mm不锈钢圆管可调节子弹脚。 |  |
| 3.14 | 全自动豆浆机（商用） |  |  |  | 原有 |  |
| 3.15 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜100平方米) | 660*240*440 飞利浦、亨得利、卫捕士 | 1 | 台 | 灭蝇范围≤40m2 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 3.16 | 不锈钢墙封板 | 8200*1800*20 厂制品 | 12 | ㎡ | 采用SUS304不锈钢板材，风管实厚=1.0mm厚,高强度密封连接。 |  |
| 3.17 | 不锈钢排烟管 | 450*450 厂制品 | 30 | ㎡ | 采用sus304不锈钢板材，台面实厚=1.2mm，高强度密封连接（带4#不锈钢法兰，实厚2.5mm） |  |
| 4 | 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 紫外线杀菌灯 | 1213*28*28 飞利浦、亨得利、卫捕士 | 1 | 台 | 灯管：石英高压放电管 紫外线（UV-B）波长：200～290nm，电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 4.2 | 双层平板工作台 | 1500*700*800 厂制品 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板，台面实厚δ=1.5mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板实厚δ=1.5mm厚，强筋加固，且铸钉处理，周边折边方便清洁防止滑伤，重力腿采用Φ38 实厚δ=1.2mm不锈钢圆管可调节子弹脚。 |  |
| 4.3 | 电蒸炉 |  |  |  | 原有 |  |
| 4.4 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜100平方米) | 660*240*440 飞利浦、亨得利、卫捕士 | 1 | 台 | 灭蝇范围≤40m2 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 4.5 | 食品留样柜 | 380L 松下、卡帝、特博尔 | 1 | 台 | 工作形式：直冷，温度范围：+6℃～0℃，电压：220V-50HZ，功率：211W，容积：410L |  |
| 4.6 | 手推车热风消毒柜 | 1560*850*1900 名厨、美厨、金佰特 | 1 | 台 | 选用不锈钢拉丝板，采用推车式方便灵活，每层大小筐设计；150度高温杀菌，热风循环，容积：770L*2，电压/功率：220V/3.9KW*2，温度范围：20-150℃，电器元件：带定时器、交流接触器、温控仪、电机、电热管等。 |  |
| 备注： 1、项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。 2、以上产品供应商中标后根据现场踏勘（测量）情况，将详细方案供采购人认可后方可生产及采购，否则引起的尺寸问题等后果自行承担责任。 3、在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。 4、供应商中标后7天内签订合同前需提供所投产品的以下资质材料供采购方审核，提供生产厂家盖红章并有效的①ISO14001环境管理体系认证证书 ②ISO9001质量管理体系认证证书③18001职业健康安全管理体系认证证书④所投产品生产厂家对本项目的授权书。否则，取消成交资格，追究相关责任。成交供应商须在公示期满后10个工作日内与采购单位签订合同。 |

二、本项目的总价最高限价为人民币伍万玖仟捌佰壹拾元整(¥: 59810元)，报价等于或大于控制价最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；

3.本次招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的货物运输、装卸、分发、上楼、安装、调式、验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市人民检察院

联系人：陈荣

联系电话：0513-83359956

3、报价文件构成

（1）报价供应商的资格、资质证明文件（加盖单位公章）:

A.企业法人营业执照复印件、投标人身份证复印件（原件必查）、法人委托书原件（如有委托）；

B.供应商认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料；

- 报价表:报价表须按提供的报价样表格式填写（附件一），报价表须为打印，手写无效,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 投标承诺书:报价文件中须有相应的投标承诺书(附件1)

- 质保承诺书:报价文件中须有相应的质保承诺书（附件2）

（5）报价文件正、副本各1份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订、密封，并在封口处加盖企业公章。密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2020年 7 月 8 日15 :30 - 16 : 00 密封送至启东市人民检察院三楼会议室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币300元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

5、报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币1000元的报价保证金。报价保证金必须以现金形式提交（其他形式概不接收），在递交报价文件的同时交至启东市人民检察院三楼会议室工作人员处。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

五、商务部分要求：

1.质量要求：①产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

②在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

③成交供应商所供产品，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供货物清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致等，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

④成交供应商如不履行询价公告及投标人投标时承诺的条款中的任何一项，发包人有权对承包人进行处罚，每发现一次罚5000元，如发生不履行行为2次及以上，发包人有权对未支付的货款及履约保证金拒绝支付，同时记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

2.质保、售后服务要求：

①项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。

②在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3. 供货与安装周期：签订合同之日起20日历天（其中供货10日历天，安装调试10日历天）内交货、安装完毕。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1万元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚2万元。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

6.约定事项：

①供应商提供合格产品，随机资料及相关软件资源，如涉及进口货物需提供相关证明材料。

②无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括供应商自行进行的现场勘察费用）。

③在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

④为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由中标供应商负责。

⑤在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

⑥知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

六、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在相关网站（http://ntqd.jsjc.gov.cn/）予以公布。

2、签订合同

询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

八、付款方式：设备到场安装调试完毕，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告或有效的相关证明第一次付合同价的95%货款，余款凭采购单位出具的设备使用及售后良好证明质保期满三年后一个月内付清。（不计利息）。

启东市人民检察院

二0二0年七月 一日

附件1：投标承诺书范本

投标承诺书

启东市人民检察院：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民检察院食堂改造设备采购与安装项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象，并且理解贵方不一定要选择最低价的投标。

5.我方不参与任何串标围标等违法活动。

6.若我方未能兑现以上承诺，愿意接受履约保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

7．我方的投标文件自开标后30天内有效。

8．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：        年     月      日

附件2：质保承诺书范本

质 保 承 诺 书

启东市人民检察院：

（投标人全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民检察院食堂改造设备采购与安装项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供叁年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日