启东市政府分散采购询价公告

启东市人民检察院根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市检察院驻所检察室机房系统改造项目进行询价采购（详细内容见下表）。

一、本招标项目货物采购明细:

| 序号 | 品名 | 品牌 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路高清音视频DVR | 海康DS-8016HF、大华1604HX | 同步录音录像，对接看守所监区视频监控. | 8 | 台 |
| 2 | DVR专用硬盘(不返还服务） | 希捷ST4000VX | 涉密信息，原厂故障不返还服务 | 32 | 块 |
| 3 | 80寸显示监视器 | 国产品牌，≥80寸，4K 高清，LAN+HDMI+USB2.0/3.0 | 高清显示、7*24小时稳定工作、支持HDMI高清接口，适用更多场景 | 1 | 台 |
| 4 | 42U标准机柜 | 42U前玻后钢,一舟\dell\联想 | 标准机柜,含机柜设备托板、PDU | 1 | 台 |
| 5 | 16路音视频光端机 | 新创、恒信和安、讯维 | 同步接入89路看守所监区视频监控 | 6 | 台 |
| 6 | 光纤 | 一舟、爱谱、康普 | 室外埋地铠装，穿越看守所监区，连接总机房 请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价，结算时均不作调整。 | 250 | 米 |
| 7 | 光纤设备 | 国产 | 光模块、熔接 | 1 | 批 |
| 8 | 16路高清晰音视频分配器 | ADT、恒信和安、讯维 | 一路视频输入分配为三路 | 6 | 台 |
| 9 | 模似音视频矩阵 | 红苹果，ADT，讯维 | 100路进4路出 | 1 | 台 |
| 10 | 矩阵专用多功能控制键盘 | 红苹果，ADT，讯维 | 与矩阵配套 | 1 | 台 |
| 11 | 视频线 | 一舟、爱谱、康普 | SYW75-5-1 请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价，结算时均不作调整。 | 800 | 米 |
| 12 | 音频线 | 一舟、爱谱、康普 | RvvP2*1.5 请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价，结算时均不作调整。 | 200 | 米 |
| 13 | 电源线 | 一舟、爱谱、康普 | Rvv2*1 请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价，结算时均不作调整。 | 200 | 米 |
| 14 | 强电线 | 一舟、爱谱、康普 | 4mm 请报价供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价，结算时均不作调整。 | 300 | 米 |
| 15 | 线槽、线管、Q9接头等 | 公元、水晶头、莲花、电源板等 | 公元、水晶头、莲花、电源板等 | 1 | 批 |
| 16 | 操作台 | 参考图： | 1400*700*750 基材：刨花板，符合欧洲“E1”（国内E0）级环保标准，国际阻燃B2级人造板材标准.五金配件：锌合金三合一连接件。 其它 ：PVC封边条，环保热熔胶。 | 1 | 张 |
| 17 | 控制电脑 | 戴尔、HP、联想 | 不低于：I7-九代 16G 1T HDD+256G SSD DVD 独显2G， 标配主机+23.8英寸显示器 | 1 | 台 |
| 备注： 1.本项目因无详细的施工图，供应商应根据改造方案结合工程量清单进行报价，工程量清单中未体现，但施工中必须发生的内容列入相关项目报价中，结算时不作调整。 2.为保证驻所检察室的监控系统正常工作，驻所监控机房进行调整、维修与改造，重新规范启东看守所监控图像传输质量与传输线路，对涉及线路改造或需要重新布线，须与看守所设备对接并实施线路改造，改造时确保看守所原有系统和图像正常工作，设备安装后需与原系统无缝结合，相关费用列入相应项目的报价中，结算时不作调整。 3.项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。 4.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 5.请报价供应商实地考察现场，综合考虑建设周期、安装过程中所需配件等各种因素后报价，结算时不作调整。 6.不接受改配机，一经查实，取消中标资格，列入政府采购黑名单，同时对中标单位及负责人追究相关法律责任。 7.成交供应商须根据单位指定地点、时间安装到位。 |

二、本项目的总价最高限价为人民币壹拾玖万元整(¥: 190000元)，报价等于或大于控制价最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；

3.本次招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的货物运输、装卸、分发、上楼、安装、调式、验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市人民检察院

联系人：陈荣

联系电话：0513-83359956

3、报价文件构成

（1）报价供应商的资格、资质证明文件（加盖单位公章）:

A.企业法人营业执照复印件、投标人身份证复印件（原件必查）、法人委托书原件（如有委托）；

B.供应商认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料；

- 报价表:报价表须按提供的报价样表格式填写（附件一），报价表须为打印，手写无效,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 投标承诺书:报价文件中须有相应的投标承诺书(附件二)

- 质保承诺书:报价文件中须有相应的质保承诺书（附件三）

（5）报价货物采购要求响应表：必须按提供的样表格式（附件四）填写，对货物采购需求一览表中的货物要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件；

报价文件正、副本各1份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订、密封，并在封口处加盖企业公章。密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2020年 12 月 11 日下午14:00-14:30密封送至启东市人民检察院辅楼会议室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币300元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

5、报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币3500元的报价保证金。报价保证金必须以现金形式提交（其他形式概不接收），在递交报价文件的同时交至启东市人民检察院辅楼会议室工作人员处。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

五、商务部分要求：

1.质量要求：①产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

②在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

③成交供应商所供产品，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供货物清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致等，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

④成交供应商如不履行询价公告及投标人投标时承诺的条款中的任何一项，发包人有权对承包人进行处罚，每发现一次罚5000元，如发生不履行行为2次及以上，发包人有权对未支付的货款及履约保证金拒绝支付，同时记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

2.质保、售后服务要求：

①项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。

②在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3. 供货与安装周期：签订合同之日起15日历天（其中供货5日历天，安装调试10日历天）内交货、安装完毕。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1万元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚2万元。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

6.约定事项：

①供应商提供合格产品，随机资料及相关软件资源，如涉及进口货物需提供相关证明材料。

②无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括供应商自行进行的现场勘察费用）。

③在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

④为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由中标供应商负责。

⑤在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

⑥知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

六、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在相关网站（http://ntqd.jsjc.gov.cn/）予以公布。

2、签订合同

询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

八、付款方式：设备到场安装调试完毕，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告或有效的相关证明第一次付合同价的95%货款，余款凭采购单位出具的设备使用及售后良好证明质保期满三年后一个月内付清。（不计利息）。

启东市人民检察院

二0二0年十二月七日

附件一：报价表范本

报价表

启东市检察院驻所检察室机房系统改造项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计(大写): | 小写 |

报价人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价人：

报价人联系电话：

日期：

附件二：投标承诺书范本

投标承诺书

启东市人民检察院：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市检察院驻所检察室机房系统改造项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象，并且理解贵方不一定要选择最低价的投标。

5.我方不参与任何串标围标等违法活动。

6.若我方未能兑现以上承诺，愿意接受履约保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

7．我方的投标文件自开标后30天内有效。

8．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：        年     月      日

附件三：质保承诺书范本

质 保 承 诺 书

启东市人民检察院：

（投标人全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市检察院驻所检察室机房系统改造项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供叁年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2.质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过2小时，一般质量问题在3小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日

附件四：报价货物采购要求响应表范本

报价货物采购要求响应表

启东市检察院驻所检察室机房系统改造项目

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 投标货物品牌、型号 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：   年  月  日

报价人联系电话：

附件五：方案

启东市检察院

驻所检察室机房系统改造方案

# 第一章 改造方案设计

## 一、 概述

为加强对看守所的法律监督，促进看守所严格执法，文明管理，2009年12月最高人民检察院和公安部联合下发了《关于做好看守所与驻所检察室监控联网建设工作的通知》，决定将看守所监控系统与驻所检察室监控设备联网。通知明确规定了看守所提供监控图像范围和驻所检察室监控联网建设规范。

本次方案是在2011年原来建设的系统基础上进行改造。

对看守所在押人员监室、放风场，监管民警巡视通道、管理通道，看守所提讯室、会见室、禁闭室，看守所收押大厅、监区围墙等重要区域的图像和声音进行汇总，并在驻所检察室机房实现实时同步录像、录音，并进行大屏显示和控制。

二、 概要介绍

系统主要由前端模拟摄像机及看守所总控中心的音视频分配器传输音视频信息，驻所检察室机房接收。

前端模拟视频信号通过视频线直接拉到驻所检察室机房接入硬盘录像机，DVR带环通功能，直接环通输出视频信号接模拟矩阵上电视墙。取代视频分配器分配视频信号。减少设备维护，检修等程序。

机房内由硬盘录像机、分配器、模拟矩阵和纯平监视器电视墙监控管理中心构成。前端图像数据采集部分（各类模拟摄像机等）组成，完成对驻所检察室机房的监控管理中心的数据转发功能；监控管理中心主要由硬盘录像机及模拟矩阵等集中管理系统设备组成，完成对前端各监控点的视频上大屏、回放、集中存储与监控等。

系统的主要目的是实现将前端80路模拟视频信号上传到管理中心。实现将各监控点的统一管理、存储、矩阵上墙和监控。特别是当有特殊的情况发生时做到统一的管理和应急措施的统一指挥。

管理人员无需经过特别的培训即可操作整个系统，图像输出上墙可依靠专用矩阵系统键盘进行各种操作，操作界面均为中文版本，设备的连接，设置只需简单的几个步骤设置即可。

三、系统设计的依据

《视频安防监控系统工程设计规范》                 GB  50395

《视频安防监控系统技术要求》                     GA／T 367

《安全防范系统设计与安装》                       06 SX 503

《安全防范系统通用图形符号》                     GA／T 74

《安全防范系统验收规则》                         GA  308

《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》    建标 137-2010

《讯问同步录音录像系统技术要求》                GA／T 882

《公安视频图像信息应用系统》                    GA／T 1400

《电气装置安装工程及验收规范》			         (GB 50204)

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》	         (GBJ 303)

四、系统实现功能

## 4.1图像监视要求

（1）实时监视图像信息，根据需要对不同监视点进行实时监视和切换。

（2）支持多路视频图像自动轮巡。

（3）监视画面上应叠加中文字幕以标识不同摄像机的机位。

（4）显示播放设备能清晰显示监控图像，能播放监听声音。

（5）支持MPEG-2、MPEG4、MJPEG，方便根据不同的图像质量要求选择不同的编解码方式。

## 4.2图像存储要求

（1）所有接入的音视频信号进行24小时录像，图像保存分辨率不低于CIF（352×288），帧频不低于25帧／秒，图像保存时间不小于360小时（15天）。

（2）存储设备具备冗余保护功能，可通过硬盘冗余机制将损坏的数据恢复回来。

（3）录像资料自动管理，无需人工干预。

（4）支持图像采集编码端到存储设备端的直接存储，在视频管理平台宕机的情况下存储不会中断。

## 4.3管理要求

（1）存储介质由检察院管理。

（2）检察系统的网络设备与公安系统网络设备必须物理隔离。

（3）检察机关放置在看守所机房的设备由检察机关人员专人负责管理。

（4）部署在看守所机房的编码设备和网络设备应具有远程管理功能，且能拓扑自动发现，故障自动定位，方便进行全网统一管理和维护。

## 4.4控制功能

（1）通过软件设置图像的帧频、分辨率、亮度、对比度、色彩、饱和度等。

（2）通过音视频同步矩阵，支持多路固定图像的实时显示和视频图像按计划的轮巡显示。

## 4.5视频检索与回放

（1）能按图像通道、日期和时间等检索条件对录像资料进行检索，检索时间可精确到秒。

（2）回放时可以进行快进、快倒、慢进、慢倒、逐帧进退、画面暂停、图像抓帧等控制。

（3）可以实现秒级回放功能，支持回放1秒之前的录像资料，提高检索效率，增强快速回放能力。

## 4.5视频转储和刻录

（1）检索出的图像可被准确复制、保存成文件，并刻入DVD光盘。

（2）文件和DVD光盘可被通用播放器正常播放。

## 4.6用户安全管理

（1）监控系统具备用户身份认证管理机制，分为监视权限、控制权限、管理等级等使用权限。

（2）不同管理等级的操作人员具有不同的权限。操作人员根据权限获取实时监视图像、历史图像和报警、设备控制等。

（3）系统支持角色权限定义功能，并对相应角色的操作访问权限进行统一设置，实现多级权限管理分配功能；根据不同用户要求，赋予用户不同的角色要求，对整个系统的用户进行定义与设置，用户权限需要被固定或临时赋予，也可随时被收回。

## 4.7设备安全管理

（1）具有报警联动功能，支持视频丢失报警、设备故障报警、故障诊断及定位分析、报警日志的创建及维护等功能。

（2）提供软硬件资源的配置及查询，系统性能的实时监视。

第二章 改造方案系统

一：改造方案原理

采用模似线缆传输，将公安专网与检察专网完全隔离，使用DVR硬盘录像机进行编码与存储，将模拟音视频信号传输到驻所检察室。看守所机房与驻所检察室距离近时（100米以内），音视频信号经分配器后直接通过模拟线缆从看守所接至驻所检察室；距离远时（100米以外），通过光端机+光纤进行模数、数模转换后接至驻所检察室。同时在驻所检察室部署监控客户端、视频管理软件等，用于本地浏览和实时监控。

二：原方案系统图

三、改造后系统拓扑图：

第三章 主要设备功能介绍

一：功能型视（音）频矩阵

设 备 介 绍：

HXX8000矩阵主机采用嵌入式控制技术以及大规模音、视频切换专用芯片，融合了先进的音、视频切换技术，超强的数据处理能力；中英文菜单综合设置HXX8000矩阵主机系统功能；支持屏幕显示（OSD）系统时间、日期、运行状态、摄像机标题；实时侦测视频输入状态，可选择的视频丢失提示；提供视频输入有源分配；支持视音频自由、程序、同步、群组、定时多种切换方式；完善的控制权限、权力等级、用户授权，保障HXX8000矩阵主机系统安全管理；内置16路报警输入、2路报警联动输出，外接报警主机可扩展系统警点容量，警点警防状态可查询，报警输出可编程，警后联动视、音频切换，自动录像，支持警情记录；支持多台HXX8000矩阵主机联网控制（采用RS485方式）；内置多种控制协议，可直接同时控制4种不同控制协议的解码器、智能球形摄像机；支持RS485、TCP/IP控制；HXX8000矩阵主机采用先进的防雷技术使设备运行更安全, 音、视频输入、输出、分配模块化、高密度结构。视、音频主机采用大规模音视频切换专用芯片作为音频视频切换矩阵电路的多路多通道切换设备，溶合了先进的矩阵切换技术和计算机技术，可以给用户提供卓越的整体性能。采用模块化插板结构，具有视频输出、视频输入、音频输出、音频输入等多种模块化插板，用户可选择各种插板组合成系统所需容量和功能的切换设备。在一个标准机箱中实现音频切换、视频切换、报警输入及警后联动录像功能等多种功能，大大简化了系统的构成，提高了用户系统的可靠性。HXX8000矩阵主机具有完备的矩阵切换能力，可以在任意监视器上显示任意摄像机的图像和与之对应的声音，而且这种控制可以通过手动操作和自动切换方式来实现，用户可使用一个功能完备的键盘对系统进行操作和编程。

产 品 特 性：

采用大型音视频切换芯片，系统结构合理系统稳定

支持自由、同步、程序、群组多种切换方式

系统模块化设计，输入，输出可以任意组合

自带中英文OSD菜单显示

单机256进32出，可级联组成大型系统

每一路输出全部带中英文字符、日期显示

内部自带16路报警输入2路报警输出

标准化机箱，可配合标准机柜使用

断电记忆、自动恢复功能

可选配网络控制模块 ，进行远程控制

系 统 模 块：

中央处理器模块:控制整个矩阵系统，包括3个RS-485数据端口，1个数据接口

视频输入模块：每块视频输入模块提供16路视频输入

视频输出模块：每块视频输出模块提供8路视频输出。

内置报警模块：报警模块提供16路报警点输入，2路报警联动输出

产 品 型 号 说 明：

例：HXX8000S/M/L-XXXV(V)CC

HD产品9000系列名称

S:小型矩阵

Ｍ：中型矩阵

Ｌ：大型矩阵

V:视频

A：音频

XXX：表示视频输入的路数

CC：表示视频输出的路数

产品外观尺寸以及配置说明：

2U机箱：可配置64路视频输入16路视频输出

4U机箱：可配置128路视频输入32路视频输出

技  术  参  数

| 产品名称 | 全功能视（音）频矩阵 |
| --- | --- |
| 切换系统 | 大规模视频切换专业芯片 |
| 信号系统 | PAL |
| OSD | 中英文菜单、每路视频可显示标题、时间、通道信息 |
| 系统功能 | 中英文语言、时间任意设置、系统复位、矩阵网络 |
| 控制协议 | PELCO_D PELCO_P SAMSUNG PANASONIC 等多种协议可添加 |
| 权限设置 | 键盘对摄像机、监视器、报警的权限设置，网路键盘的控制权限 |
| 切换设置 | 程序切换、同步切换、群组切换、定时切换、自由切换 |
| 键盘设置 | 设置键盘的操作权限，密码 |
| 监视器设置 | 监视器的标题、时间日期、状态设置 |
| 报警设置 | 报警查询、输入、输出设置、设防 |
| 摄像机设置 | 摄像机标题设置 |
| 设备控制接口 | 3个RS-485端口、1个功能端口、一个报警端口 |
| 视频输入 | BNC插座 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡)，单机最大256路（更大可级联） |
| 视频输出 | BNC插座 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡) ,单机最大32路（更大可级联） |
| 视频信噪比 | 50db（加权） |
| 视频隔离度 | 50db（加权） |
| 视频带宽 | 17MHz(-3db) |
| 差分相位 | 典型值为2% |
| 差分增益 | 典型值为2% |
| 音频输入幅值 | 0-2Vp-p |
| 音频输出功率 | 0.5W(8W) |
| 音频信噪比 | 48db（加权） |
| 音频隔离度 | 48db（加权） |
| 音频带宽 | 20KHz(-3db) |
| 切换时间 | <1毫秒 |
| 音频接口 | RCA插座 |
| 环境温度 | -10℃~55℃ |
| 环境湿度 | ≤90℅RH(无凝结) |
| 电源 | 220V-240V,50Hz |
| 电源功率 | 小于70W |

二：矩阵控制键盘

设备简介：

系统控制键盘是闭路电视监控系统重要的人机对话设备，它根据操作员的键入指令对系统中的视频切换设备、音频切换设备、摄像机解码设备以及报警控制设备进行操作，并接收和检测系统中各种设备发出的回送信息。液晶屏能显示输入的数据以及各种设备的运行状态。

主控键盘用户密码管理，必须输入正确密码才能对键盘进行操作。主控键盘是按照人机原理进行设计的系统控制键盘。

主控键盘是用于系统控制和系统编程的多功能键盘。可以非常方便的控制云台转动和镜头动作，变速操纵杆能控制多种类型的智能高速球。它能完成矩阵系统的全部操作和编程设置功能。

主控键盘与矩阵系统通过RS-485接口连接，控制距离达1500米。

设备特性：

液晶显示屏显示摄像机图像号码

用户密码输入、操作安全可靠

云台镜头控制、变速操纵杆控制变速球型摄像机

监视器/摄像机选择、液晶显示屏显示运行状态

多至16个系统键盘联机工作

报警布防、撤防、报警联动功能

通过编程可设定系统规模、控制范围

总线自动巡更线路故障报警功能

设备参数：

| 型号 | HXX8020/HXX8030 |
| --- | --- |
| 供电电源 | DC9V-DC12V 500mA |
| 通讯方式 | RS-485半双工 |
| 通讯速率 | 9600bps/s |
| 接 口 | 八芯电话插座 |
| 显示方式 | 液晶显示屏 |
| 环境温度 | 0℃~55℃ |
| 环境湿度 | ≤90℅RH(无凝结) |
| 外形尺寸(mm) | 375(L)×171(W)×70 (H) |
| 重 量 | 2.5Kg |

设备连接图：

三：16路嵌入式硬盘录像机

详细参数：

功能 & 特性 ◆录像、回放、网传，三工实时作业； ◆TCP/IP、DHCP、DDNS，等网络功能。 ◆自动轮循，全屏，四画面，等多屏显示； ◆移动侦测、传感器而触发的事件录影功能； ◆MPEG4/H.264，双码流压缩； ◆断电后自动恢复录像功能 ◆易于使用的便捷图像界面； ◆远程监控、远程回放、语音对讲、地图显示等 ◆嵌入式Linux操作系统； ◆Web浏览器、客户管理软件进行监控； ◆鼠标、遥控器可快速操作； ◆USB接口、刻录机、网络，皆可备份； ◆环通视频输入输出 ◆支持1TB的SATA接口硬盘；

| 规格规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | HX-8216 |
| 压缩格式 | Mpeg4/H.264 |
| 视频制式 | NTSC/PAL |
| 视频输入/输出 | 16路视频输入/2路视频输出 |
| 环通输出 | 16路环通输出 |
| VGA输出 | 1路VGA输 |
| 音频输入/输出 | 16路音频输入/16路音频输出 |
| 录影格式 | D1,HD1,CIF |
| 显示速度 | 在CIF格式下，480fps(NTSC),400fps(PAL) |
| 录影速度 | 在CIF格式下，480fps(NTSC),400fps(PAL) |
| 存储介质 | 4 (SATA)HDD |
| 备份介质 | USB/CD-RW/DVD±RW/网络 |
| 操作控制 | 前面板按键/遥控器/USB鼠标/网络 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 传感输入 | 16路传感输入 |
| 报警输出 | 4路报警输出 |
| 多工功能 | 录影/回放/网络 |
| 视屏分割 | 1/4/6/8/9/13/16/自动轮循 |
| 通信端口 | RS485/RS422/RS232 |
| 网络 | DDNS/TCP IP/DHCP |
| 大小 | 430(长)x375(宽)x90(高) |
| 重量 | 约10公斤 |
| 电源 | AC 110VA/ 220VA |